## Slide 1
GPU 裸金属租赁
ROI 财务分析
RTX 5090
RTX Pro 6000 Blackwell
单集装箱 · 280块GPU · 2026年8月 · 美元

## Slide 2
执行摘要 — 核心财务指标
RTX 5090 — 总资本支出 $2.70M
RTX Pro 6000 Blackwell — 总资本支出 $5.50M
总资本支出
$2.70M
年度营收
$1.47M
年度净现金流
$911K
EBITDA利润率
73.9%
静态回收期
2.97 yrs
内部收益率（5年）
~22%
总资本支出
$5.50M
年度营收
$3.92M
年度净现金流
$2.80M
EBITDA利润率
87.4%
静态回收期
1.97 yrs
内部收益率（5年）
~41%
Pro 6000：年现金流高出2.1倍，回收期快1.0年，IRR高出19个百分点。NPV（10%折现）：RTX 5090 = $883K | Pro 6000 = $5.40M

## Slide 3
服务器价格拆解 — 硬件成本构成
RTX 5090 服务器 — 单台 $60,000
RTX Pro 6000 服务器 — 单台 $140,000
组件 | 数量 | 单价 | 小计
NVIDIA RTX 5090 32GB 显卡 | 8 | ~$4,500 | ~$36,000
服务器平台（ASUS ESC4000A-E12，4U） | 1 | ~$10,000 | ~$10,000
CPU（AMD EPYC 9354P，32核） | 2 | ~$2,500 | ~$5,000
内存（DDR5 ECC 512GB） | 1套 | ~$3,000 | ~$3,000
NVMe + 网络 | 1套 | ~$2,000 | ~$2,000
线缆、风扇及其他 | 1套 | ~$4,000 | ~$4,000
合计（估算） |  |  | ~$60,000
GPU成本占服务器总价60%。消费级显卡服务器化 — 定制/半定制构建。
组件 | 数量 | 单价 | 小计
NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 96GB 服务器版 | 8 | $13,250 | $106,000
服务器平台（ASUS ESC8000A-E12P） | 1 | ~$22,000 | ~$22,000
CPU（AMD EPYC 9554P，64核） | 2 | ~$4,000 | ~$8,000
内存（DDR5 ECC 1TB） | 1套 | ~$4,000 | ~$4,000
NVMe + 网络 | 1套 | ~$2,000 | ~$2,000
线缆、风扇及其他 | 1套 | ~$4,000 | ~$4,000
合计（估算） |  |  | ~$140,000
GPU成本占服务器总价75.7%。平台报价：ASUS ESC8000A-E12P商业估价。

## Slide 4
市场价格核实 — 数据来源（2026年8月）
A — GPU单价
GPU | 使用型号 | 采用价格 | 市场依据 | 来源
RTX 5090 | GeForce RTX 5090 32GB | ~$4,500 | 零售价 $4,329–$5,000+（2026年7月） | Tom's Hardware、Amazon
RTX Pro 6000 | Blackwell 服务器版 96GB | $13,250 | NVIDIA官方（从$8,565上调，涨幅+55%） | NVIDIA、Newegg（$14,999）
B — 整机服务器价格
配置 | 平台 | 市场参考 | 价格区间
8× RTX 5090 服务器 | 定制/OEM构建 | 欧洲GPU供应商（Camino、LeaderGPU） | €50,000（约$54K）；7卡配置 $30K+
8× RTX Pro 6000 服务器 | ASUS ESC8000A-E12P | 商业B2B报价 | $130,000–$150,000
C — GPU租赁市场价格（参考）
GPU | 采用租价 | 市场低位 | 市场中位 | 市场高位 | 来源
RTX 5090 | $0.60/hr | $0.29/hr | $0.63/hr | $0.99/hr | Vast.ai, CloudRift, Runcrate
RTX Pro 6000 | $1.60/hr | $0.63/hr | $1.73/hr | $3.03/hr | RunPod, Spheron, Vast.ai
我们的定价处于市场中位数或略低，属于保守收入假设。
数据来源：Tom's Hardware（2026年8月）· NVIDIA.com · Vast.ai · Videocardz.com · LeaderGPU.com · RunPod

## Slide 5
RTX 5090 — 完整财务模型
资本支出 — 合计 $2.70M
服务器 78%
基础设施 22%
项目 | 金额
服务器资本支出（35台 × $60K） | $2,100,000
集装箱（$400K）+ 场地（$200K） | $600,000
总资本支出 | $2,700,000
单GPU资本支出 | $9,643
年度损益
项目 | 金额
营业收入 | $1,471,680
总运营成本 | ($383,635)
EBITDA | $1,088,045 (73.9%)
折旧 | ($378,000)
息税前利润 | $710,045
税款（25.99%） | ($177,052)
净现金流 | $910,993
回报指标
静态回收期
2.97 yrs
内部收益率（5年）
~22%
净现值（折现率10%）
$883K
盈亏平衡：第3年（累计 +$33K）
第5年服务器残值 $210K

## Slide 6
RTX Pro 6000 — 完整财务模型
资本支出 — 合计 $5.50M
服务器 89%
服务器 89% | 基础设施 11%
项目 | 金额
服务器资本支出（35台 × $140K） | $4,900,000
集装箱 + 场地 | $600,000
总资本支出 | $5,500,000
单GPU资本支出 | $19,643
年度损益
项目 | 金额
营业收入 | $3,924,480
总运营成本 | ($493,367)
EBITDA | $3,431,113 (87.4%)
折旧 | ($882,000)
息税前利润 | $2,549,113
税款（25.99%） | ($635,369)
净现金流 | $2,795,744
回报指标
静态回收期
1.97 yrs
内部收益率（5年）
~41%
净现值（折现率10%）
$5.40M
盈亏平衡：第2年（累计 +$91K）
第5年服务器残值 $490K

## Slide 7
附录 A — 基础设施
资本支出假设 | 数值 | 运营成本假设 | 数值
服务器数量 | 35 | 电力PUE | 1.15
集装箱成本 | $400,000 | GPU功耗（RTX 5090） | 575W per GPU
场地建设成本 | $200,000 | GPU功耗（Pro 6000） | 300W per GPU
基础设施小计 | $600,000 | 电费单价 | $0.06/kWh
折旧年限 | 5年 | 托管/主机费 | $5,000/mo
折旧方法 | 直线法 | 互联网带宽 | $500/mo
税率 | 25.99% | 保险 | $1,000/mo
折现率（NPV） | 10% | 维护储备金 | 服务器资本支出2%/年
每台服务器GPU数 | 8块GPU | 管理/运营人工 | $3,000/mo
GPU总量（35台服务器） | 280块GPU | 出租率假设 | 95%
分析周期 | 5年 | 租赁定价基准 | 2026年8月市场价格
共用基础设施成本（$600K）平均分摊至两种GPU配置。

## Slide 8
附录 C — 完整运营成本拆解
RTX 5090（年度）
运营成本项目 | 年度
电费（280 × 575W × PUE 1.15 × $0.06/kWh） | $98,716
托管/主机托管费 | $60,000
互联网带宽 | $6,000
保险 | $12,000
维护储备金（$2.1M的2%） | $42,000
管理/运营人工 | $36,000
其他/应急（3%） | $8,919
其他平台费用 | $120,000
年度运营成本合计 | $383,635
RTX Pro 6000（年度）
运营成本项目 | 年度
电费（280 × 300W × PUE 1.15 × $0.06/kWh） | $51,408
托管/主机托管费 | $60,000
互联网带宽 | $6,000
保险 | $12,000
维护储备金（$4.9M的2%） | $98,000
管理/运营人工 | $36,000
其他/应急（3%） | $13,959
其他平台费用 | $216,000
年度运营成本合计 | $493,367
每GPU/小时收入：RTX 5090 = $0.60/hr | RTX Pro 6000 = $1.60/hr
RTX 5090 EBITDA利润率：73.9% | RTX Pro 6000 EBITDA利润率：87.4%
Pro 6000运营成本绝对值高出29%，但营收高出167%，因此利润率更优。

## Slide 9
附录 B — 5年现金流明细
RTX 5090
指标 | 第0年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年
净现金流 | -2.7M | $911K | $911K | $911K | $911K | $911K
累计 | -2.7M | -1.8M | -878K | +33K | +944K | +2.1M
绿色单元格 = 盈亏平衡年 （数值单位：千/百万）
RTX Pro 6000 Blackwell
指标 | 第0年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年
净现金流 | -5.5M | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.8M
累计 | -5.5M | -2.7M | +91K | +2.9M | +5.7M | +9.0M
绿色单元格 = 盈亏平衡年 （数值已简化）
核心回报指标对比
指标 | RTX 5090 | RTX Pro 6000 | 优势方
总资本支出 | $2,700,000 | $5,500,000 | RTX 5090（较低启动成本）
年度净现金流 | $910,993 | $2,795,744 | Pro 6000（+207%）
静态回收期 | 2.97年 | 1.97年 | Pro 6000（-1.0年）
内部收益率（5年） | ~22% | ~41% | Pro 6000（+19个百分点）
净现值（折现率10%） | $883,000 | $5,400,000 | Pro 6000（+$4.52M）
5年累计现金流 | +$2,064,965 | +$8,968,720 | Pro 6000（4.3倍）